泵与风机的工程设计

Practicum of Pump and fan

一、课程基本信息

学 时：1周

学 分：1

考核方式：考查（平时成绩占总成绩的30％）

中文简介：《泵与风机》是环境工程专业的专业实践环节之一。本课程设计主要对离心泵的工作原理、基本性能、水泵机组配置、运行工况的图解法和数解法原理、泵站对土建的要求和特点、泵站噪声消除及其维护管理方法进行的实践学习；学会给水泵站和排水泵站设计的原理和方法。

- 教学目的与要求

教学目的：通过本课程设计的实践，使学生具有泵站设计的基本能力。

基本要求：使学生掌握泵站设计的方法，原则，理论联系实际，提高分析和解决问题的能力。

三、教学方法与手段

采用工程实例参观，课堂讲解教学，设计过程中配合分组讨论、进行集体或单独答疑的方式对设计中的问题进行讲解。

- 教学内容及目标

| 教学内容 | 教学目标 | 学时 分配 |
| --- | --- | --- |
| (一_熟悉原始资料及总体设计原则 在开始设计之前应仔细研究设计的原始资料，根据设计内容，复习教材的有关部分，收集需用的规范手册及参考资料。并明确设计题目、设计目的、设计任务、设计原则、工程情况等基础资料。 (二)设计流量的确定、设计扬程的估算 （三）选水泵及电动机 包括选择水泵的型号，工作泵和备用泵的台数。 选泵参考特性曲线(ab线)的求算 2. 提方案(最少有两个可行方案) 3．进行方案比较(列表比较)选定方案 4.查出所选水泵及电动机的各项参数 （四）机组基础尺寸的确定(查h.b11的P50 －P78、参见tb，P143－P144) 要求绘制机组基础的尺寸草图 查出水泵的外形尺寸及安装尺寸、进出口法兰及吐出锥管尺寸及其安装高度(画出示意图并列表) 计算机组基础尺寸 基础的校核 （五）决定泵站类型 泵站的形式有：地面式、地下式、半地下式；圆形、矩形。 应根据吸水面高度、地质情况、供水要求的可靠程度、水泵的充水方式、水泵允许吸上真空高度等因素选择。 六、水泵机组布置 水泵机组的排列决定泵房建筑面积的大小。机组间距以不妨碍操作和维修的需要为原 则。机组布置应保证运行安全、装卸、维修和管理方便，管道总长度最短、接头配件最少、 水头损失最小，并应考虑泵站有扩展的余地。 确定水泵吸、压水管直径，并计算流速 八、布置机组与管道、确定泵房平面尺寸 1．机组的布置：根据水泵类型，机组台数等确定。 2．吸压水管路设计(tb，P144—150) 九、确定泵轴标高和机器间标高（绘制草图） 十、求工况点 1．描出所选水泵的特性曲线(h.b11)，并绘出其并联曲线。 2．绘管路特性曲线 十一、选择起重设备、确定泵房建筑高度 根据机组重量及提升高度选择起重设备，并根据泵房的机组布置选择桥式或单轨式吊车。 十二、选择附属设备 1．引水设备2．排水系统3．考虑通风与采暖等 十三、进行泵站的平面布置，决定泵站平面尺寸 | 了解 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 | 半天 半天 1天 半天 半天 半天 半天 半天 半天 半天 半天 半天 |

五、推荐教材和教学参考资源

1、姜乃昌主编.泵及泵站（第五版）.北京:中国建筑工业出版社，2007．12

2．沙毅，闻建龙主编．泵与风机（第一版）.北京:中国中国科学技术出版社，2005，8

3．伍悦摈主编．工程流体力学（第一版）.北京:中国建筑工业出版社，2006

4．张永学，张金亚等主编．叶片泵流动理论.北京:石油工业出版社，2013，2

5．郭立君主编.泵与风机（第二版）.北京:中国电力出版社，2003.

6．周谟仁主编.流体力学·泵与风机（第一版）.北京:中国建筑工业出版社，1998.

7．龙天渝主编.流体力学（第一版）.北京:中国建筑工业出版社，2004

大纲修订人：  明彩兵                     修订日期：2014/5/5

大纲审定人：                             审定日期：